Les relais

- Définition :

C’est un appareil composé d’une bobine (électroaimant) qui lorsqu’elle est parcourue par un courant électrique agit sur un ou plusieurs contact.

2. Les différents types de relais :

2.1. Relais à simple enroulement ou type monostable :

Ce sont les relais qui sont les plus utilisés dans l’électronique.

Symbole :

- Organe de commande :

- Contact :

|  |  | Contact à fermeture ou contact de travail |
| --- | --- | --- |
|  |  | Contact à ouverture ou contact au repos |
|  |  | Contact à deux directions ou inverseur |

Représentation dans un schéma :

- Représentation assemblée :

Représentation développée :

2.2. Relais à double enroulement :

Symbole de l’organe de commande :

Le relais est actionné lorsque le courant passe dans la bobine a ou dans la bobine b ou dans les deux bobines.

2.3. Relais bistable :

Symbole :

Les contacts se trouvent en position 0 si le courant passe dans la bobine a1. Les contacts changent d’états (position 1) mais contrairement au relais monostable il reste dans cet état lorsque le courant ne passe plus dans la bobine a1.

Si  on fait passer un courant dans la bobine a0, les contacts reviennent dans la position 0.

Remarque : les contacts des relais monostables sont toujours représentés en position de repos et celui des bistables en position 0.

2.4. Les relais thermiques :

Il se déclenche en cas de sur-intensité

Symbole :

3. Caractéristiques principales :

3.1. Caractéristiques de la bobine :

- Tension minimale d’alimentation :

C’est la tension continue à appliquer à la bobine du relais et permettant le bon fonctionnement de celui-ci

Remarque : certains relais sont prévus pour fonctionner avec une tension alternative.

- Tension de collage :

C’est la valeur limite d’alimentation (pour action) à laquelle tous les contacts, de tous les relais, doivent être à l’état de travail.

- Tension de coupure :

C’est la valeur limite d’alimentation  (pour relâchement) à laquelle tous les contacts de tous les relais doivent être à l’état de repos.

- Résistance de la bobine :

Cette valeur permet de calculer l’intensité dans la bobine

3.2. Caractéristiques des contacts :

- Tension maximale de commutation :

C’est la tension maximale entre les lames avant fermeture ou après ouverture

- Courant maximal de commutation :

C’est le courant juste avant l’ouverture (coupure) ou juste après fermeture (collage)

- Courant permanent limite (ou courant de passage maximum) :

C’est la valeur du courant à ne pas dépasser

- Puissance de commutation (ou pouvoir de coupure) :

C’est le produit du courant de commutation et la tension de commutation à ne pas dépasser

- Résistance de contact :

C’est la résistance entre les bornes d’un contact fermé

- Tension de claquage contact/bobine :

C’est la tension maximum entre les contacts et la bobine

- Résistance d’isolement :

C’est la résistance entre les contacts